# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Орловская область

# Администрация посёлка Колпна

# Колпнянского района

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11 февраля 2013 г.                         №17

п.г.т. Колпна

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования – поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области

В соответствии с требованиями ФЗ от 07.12.2011г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования – поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области (прилагается).

И.о. Главы поселка Колпна                                                 Ю.И. Боев

Приложение к постановлению администрации поселка Колпна Колпнянского района Орловской области № 17 от 11.02. 2013 года

Схема 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования – поселок городского типа Колпна Колпнянского района Орловской области.

1.Экономико-географическое положение.

Колпна — посёлок городского типа, административный центр Колпнянского района Орловской области, расположенный в центральной части района, на реке Сосна (приток Дона). Конечная станция железнодорожной ветви (59 км) от линии Курск — Касторная. По территории поселения проходит 4 автомобильные дороги регионального значения. Со всех сторон граничит с Карловским сельским поселением.

Сложившаяся планировочная структура городского поселения Колпна представлена поселком городского типа Колпна.

Общая площадь территории муниципального образования составляет —  917 га.

Общая численность населения городского поселения составляет 6593 человек по состоянию на 01.01.2010 г.

2. Климат и агроклиматический потенциал

Территория муниципального образования характеризуется умеренно-континентальным климатом. Средняя температура января −8,5 °C, средняя температура июля +18,5 °C. Годовое количество осадков 500—550 мм (средняя сумма осадков 515 мм). Преобладают юго-западные ветры. Среднегодовая температура воздуха составляет +4,6°C,продолжительность безморозного периода составляет 145-150 дней. Количество поступающей солнечной радиации составляет 91-92 ккал/см². По агроклиматическому районированию район относится к южному с коэффициентом увлажнения 1,2-1,3. В январе 2010 года в Колпне самая минимальная температура воздуха достигала -37°C.

Зима охватывает третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и большую часть марта. Самый холодный месяц – январь, среднемесячные температуры которого -9,5 градуса. Устойчивый снежный покров образуется при переходе средней суточной температуры через – 50С. Неблагоприятным климатическим явлением в зимнее время года являются метели.

Лето довольно продолжительное и теплое, длится более 4-х месяцев. Неблагоприятным климатическим явлением в теплое время года являются засухи, сопровождаемые суховеями в сочетании с большой скоростью движения ветра. Самый жаркий месяц – июль, средние температуры которого +18,5, +19,5  градуса.

В течение года преобладают средние скорости ветра.

3. Водоснабжение. Существующее положение

ООО «Водоканал» Колпнянского района осуществляет хозяйственно-питьевое водоснабжение п.г.т. Колпна за счет подземных источников. Водозабор подземных вод осуществляется на 6 участках:

-В районе ЦРБ находятся скважины   №1 и № 7:

скважина №1- глубиной 60м, оснащена насосом Э1|Н- 8-25-100 и водомером СТВ-80,

скважина №7-глубиной 100м, оснащена насосом ЭЦВ 6-10-110 и водомером СТВ-80.

-В районе «Озерки» расположены скважины №3 и № 9: скважина №3-глубиной 100м, оснащена насосом ЭЦВ 6-25-100 и водомером СТВ-65.

скважина №9-глубиной 81м, оснащена насосом ЭЦВ |6-10-80 и водомером СТВ-65.

Скважины №1,№7,№3,№9 закольцованы, режим работы прерывистый, автоматический-3,5; 5,4; 11,9; 9,4 час/сут.

- Скважины №5 и №14 расположены в районе Лесничества. скважина №5- глубина 42м., оснащена насосом ЭЦВ6-16-75. скважина №14- глубиной 65м., оснащена насосом ЭЦВ 6-6,5-85 . Скважины №5 и №14 закольцованы. Режим работы скважин прерывистый автоматический   3,7; 6,2 час/сут.

-В районе сахарного завода расположены скважины №1а, №2а,№4а,№5а скважина №1а расположена на территории ОАО «Колпнянский сахарный завод»,

скважины №2а, №4а, №5а расположены в жилой застройке,

скважина №1а- глубиной 70м. оснащена насосом ЭЦВ 8-25-110,

скважина №2а" глубиной 80м оснащена насосом ЭЦВ 6-16-110, скважина №4а глубиной 80м оснащена насосом ЭЦВ6-16-110, скважина №5а глубиной 70м. оснащена насосом ЭЦВ 8-25-110.

Вода из скважин подается на станцию второго подъема, откуда

поступает к потребителю. На станции второго подъема установлен    водомер СТВ-100. Скважины работают в прерывном автоматическом режиме 0,8; 1,2; 1,2; 5,9 час /сут.

-По ул. Интернациональной (маслозавод) расположены скважины №4 и №8.

Скважины закольцованы. Скважина №4-глубиной 90м. оснащена насосом ЭЦВ 6-6,5-60 и водомером СТВ-65. Работает скважина в автоматическом режиме 11,4 час/сут. Скважина №8-глубиной 90м. - не работает по техническим причинам.

- В районе ул.Тургенева п.Колпна расположена скважина №10. Глубина скважины 42м., оборудована  насосом   ЭЦВ 6-6,5-60. Скважина работает в прерывном автоматическом режиме 3,4 час/сут.	! ,1

Скважина №10 закольцована со скважинами №5 и №14. Вода из скважин подается в водонапорную башню, а из башни по разводящим сетям потребителю. Сброс сточных вод осуществляется на поля фильтрации площадью 2.2га.

Основным оборудованием являются погружные  насосы ЭЦВ. Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

Вода для промышленных нужд, в зависимости от целевого назначения, перед использованием, должна пройти процесс обработки на очистных сооружениях промпредприятий для приобретения необходимых физических, химических и биологических показателей обеспечивающих технологический процесс на данных предприятиях.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Информация о сетях водоснабжения, обслуживаемых ООО «Водоканал».

Асбест. - 7720 п/м:

ул .Комсомольская, ул.Гагарина, ул.Титова, ул.Интернациональная, ул.Ворошилова, ул.Нагорная, ул. 8Марта, 2-ой и 4-ый Советские переулки, 3-ий Первомайский пер,, ул.Торговая.

Сталь-5431 п/м:

ул.Октябрьская, ул.Новоселов, 1-ый октябрьский пер., ул.Чкалова,

ул.Терешковой.

Чугун-10117 п/м:

ул.Комарова, скважина 4а- скважина 1а, ул.Чкалова, ул. Ботвинкова , ул.Интернациональная, ул.Октябрьская, ул.Суворова, от скважины № до ул .Комсомольской, ул.Гагарина и ул.Луговая - до нарсуда, ул.Новоселов, от скважины №7 до ЦРБ, ул.4-го Февраля, ул.Кооперативная, ул.Свободы,2-ой Ленинский пер..

Полиэтилен - 8504 п/м:

ул.Полянского, от скважины №5а до скважины №4а, ул.Чкалова, ул.Тургенева,ул.Дзержинского,ул.Фрунзе,4-й Комсомольский пер., ул.Луговая, ул.Молодежная, ул.Садовая, ул.Пионерская, ул.Полиграфическая.

Итого:31772 п/м

4. Водоотведение. Существующее положение

В поселении существует централизованная канализация. Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения, находящиеся на территории Карловского сельского поселения. Перекачка производственных и хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, осуществляется одной КНС. Зоны санитарной охраны предусмотрены в соответствии с СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03.

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 3 м. Материал труб  чугун, асбест и керамика.

Ливневая канализация в поселении отсутствует дождевые и талые стоки отводятся по рельефу. В виду этого рекомендуется запроектировать и построить систему ливневой канализации и сооружения по очистке поверхностного стока.

Амортизационный износ сетей и сооружений составляет около 70 %.

5. Предложения по решению проблем по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения  потребителей поселка Колпна.

Для реализации вопросов качественного водоснабжения и водоотведения потребителей в п. Колпна необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- модернизацию и обновление системы водоснабжения и водоотведения в том числе:

- развитие сетей и объектов водоснабжения и водоотведения  для обеспечения подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- обеспечение повышения надежности

| № | Наименование объекта | Годы планируемого строительства (ремонта) объекта | Год создания, утверждения ПСД (если имеется) | Натуральные показатели объекта | Ориентировочная стоимость строительства объекта (в ценах 2010 года), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водопровода от артезианской скважины №4а | 2013 | ТЗ | 0,500км | 750 |
| 2 | Замена водонапорной башни в п.сахарного завода | 2013 | ТЗ | 25 куб.м/час | 1 000 |
| 3 | Бурение артезианской скважины (маслозавод) | 2013 | ТЗ | 15 куб.м/час | 3 000 |
| 4 | Замена водопровода по ул. Титова | 2013 | ТЗ | 0,920км | 2 300 |
| 5 | Бурение артезианской скважины в п. сахарного завода | 2013 | ТЗ | 15 куб.м/час | 3000 |
| 6 | Замена водопровода по ул. Будённого с врезкой в жилые дома | 2013 | ТЗ | 0,800 км | 2 000 |
| 7 | Замена водопровода по ул. Заводской | 2013 | ТЗ | 0,200 км | 400 |
| 8 | Бурение артезианской скважины по ул. Новосёлов | 2014 | ТЗ | 15 куб. м /час. | 3 000 |
| 9 | Ремонт водопровода по ул. Комсомольской | 2015 | ТЗ | 0,550 км | 1 100 |
| 10 | Замена водопровода по 5-му Комсомольскому пер. | 2015 | ТЗ | 0,500 км | 1 000 |
| 11 | Замена водопровода по ул. Пионерская, 3-й Первомайский пер. | 2015 | ТЗ | 0,670 км | 1 675 |
| 12 | Замена водопровода по пер. Чкалова | 2015 | ТЗ | 0,500 км | 1 250 |
| 13 | Замена водопровода по ул. Терешковой | 2016 | ТЗ | 0,240 км | 600 |
| 14 | Замена водопровода по ул. Ленина | 2016 | ТЗ | 0,180 км | 450 |
| 15 | Замена водопровода по ул. Торговая | 2016 | ТЗ | 0,350 км | 875 |
| 16 | Замена водопровода по пер Советский | 2016 | ТЗ | 0,340км | 680 |
| 17 | Реконструкция водопровода по ул.Интернациональная, Нагорная | 2016 | ТЗ | 0,350км | 700 |
| 18 | Замена водопровода по ул. К.Маркса | 2016 | ТЗ | 0,160км | 400 |
| 19 | Замена водопровода по ул. Дзержинского | 2016 | ТЗ | 0,600км | 1 500 |
| Итого по поселку Колпна: |  |  |  | 25 680 |

| № | Наименование работ | Годы планируемого строительства (ремонта) объекта | Год создания. Утверждения ПСД (если имеется) | Натуральные показатели объекта | Ориентировочная стоимость строительства объекта (в ценах 2010 года), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена напорного коллектора от КНС №2 до КНС №3 в п. Колпна | 2013 | ТЗ | 775 м/п | 2 325 |
| 2 | Реконструкция КНС №3 в п. Колпна | 2013 | ТЗ | 100 куб.м/час. | 10 000 |
| 3 | Замена напорного коллектора от КНС №3 до КНС №4 в п. Колпна | 2014 | ТЗ | 1700м/п | 8 500 |
| 4 | Реконструкция КНС № 4 в п. Колпна | 2015 | ТЗ | 120 куб. м/час. | 10 000 |
| 5 | Замена напорного коллектора от КНС №4 до полей фильтрации в п. Колпна | 2016 | ТЗ | 3021 м/п | 10 574 |
| Итого по посёлку Колпна |  |  |  | 41399 |